Мастеринг в проджект студиях и продакшн студиях на радио

Мастеринг – конечный процесс обработки записи; ее подготовки к тому виду, в котором она будет проигрываться конечными слушателями дома, в машине, на вечеринке. В таком виде запись будет звучать на радио, в клубах. С помощью мастеринга мы добиваемся того, что наша запись приобретает обогащенное, «отполированное» звучание, как минимум на том уровне, что имеют современные успешные коммерческие записи. Запись после мастеринга одинаково выгодно звучит как через мощные порталы клуба, так и через дешевую бытовую аудиосистему. В идеале, мастеринг делает хорошую запись еще лучше, а среднюю – хорошей.

Не рассматривая конкретных установок и последовательности плагинов в конечной схеме при мастеринге, установим ЧТО именно мы будем изменять в записи.

Это –  изменение эквализация, компрессия, мастер-лимитирование.

Эквализация используется для подавления в записи определенных, «ненужных» частот и выделения в спектре полезных. Используя эквалайзер, мы подгоняем спектр исходной фонограммы к некоему «идеализированному» образу в контексте поставленной художественной задачи. В конечном итоге, несмотря на очевидную субъективность подхода при  эквализации, необходимо всегда учитывать стиль музыки фонограммы и придавать звучанию соответствующую окраску.

Компрессия, мастер-компрессия фонограммы  используется главным образом для сжатия динамического диапазона низких частот и создания эффекта «удара», «пинка». В общем, мы хотим убрать эффект «бубнения» и сделать низ фонограммы более «упругим». Сжимая бас (бас фонограммы) с определенными параметрами времени атаки и восстановления (от 70 mS), мы добиваемся более музыкального, яркого, мощного эффекта, при этом не травмируя акустическую систему длительным воздействием супер-низов (20-60 Гц). Даже сужая динамический диапазон, мы можем, регулируя параметры компрессии, создавать эффект «пинка». С другой стороны, та же компрессия (не только в области низких частот, но и по всему спектру) позволит нам выровнять и уплотнить звучание более медленных, спокойных фонограмм, сделать из неровного, «баночного» звучания «теплый», «обволакивающий» звук.

Мастер-лимитирование  фонограммы используется в самом «незаметном» для звучания режиме для предотвращения превышения номинального уровня звучания. По сути – лимитер – это компрессор с предельными установками атаки и степени компресии: минимальная атака, «бесконечная» степень сжатия. Однако в коммерческом мастеринге используются специальные типы лимитирования или пик-лимитирования. Приборы или программные модули такого типа носят название «максимайзер». Специальные алгоритмы с функцией look-ahead, различными схемами поведения при превышения сигналом уровня threshold, функциями квантования и автоматическим, «интеллектуальным» временем восстановления позволяют использовать их для придания более ГРОМКОГО, насыщенного, яркого, конкурентоспособного звучания фонограммы по всему спектру.

Мастеринг-секция на основе программных модулей компании Waves ™

Ниже приводим мастеринг-секцию для большинства типов фонограмм, цепочка приводится по порядку:

- Waves Linear Equalizer Broadband

- Waves C1 Compressor Sidechain

- Waves Linear Multiband 5 band Compressor

- Waves L2

Waves Linear Equalizer Broadband: подготовка к многополосному компрессированию

Рассмотрим набор установок, который часто применяется при мастеринге композиций популярной танцевальной музыки. Наша задача, в этом случае – сделать звучание плотным, с ощутимым «пинком» в области супер-низких, низких частот, и в тоже время без звенящего, «песочного» «верха». Заметьте, как снижается кривая в установках эквалайзера – от начала к концу спектра, это сделано специально, чтобы, в конце концов, мы получили глубокий, не резкий звук.

Рис. 01

Обратите внимание на «ямку» на частоте около 250Гц, она создана искусственно, за счет повышения частот вокруг нее. Дело в том, что, поднимая уровень частот с помощью параметрического эквалайзера на частоте около 250Гц, легко кроме теплоты привнести в фонограмму гулкость и даже грязь. Если при данных установках эквалайзера вы все же ощущаете недостаток этих частот, а при заполнении «ямки» теряется разборчивость звучания, то следует компенсировать частоты вокруг 250Гц в самом миксе, на треках с басом и/или треках, не содержащих голос.

Также, следует избегать резких и узких подъемов в огибающей эквалайзера. Для детальной, «хирургической» эквализации лучше использовать эквалайзеры на треках микса.

Waves C1 Compressor Sidechain: контроль плотности низких частот

Мы применяем частотно-зависимый компрессор в области низких частот (режим «split-mode»). Таким образом, мы воздействуем уровень диапазона частот, лежащих ниже частоты фильтра среза низких частот. Это значение – около 120 Гц.

Рис. 02

Компрессор пропускает атаку баса и максимально быстро восстанавливается. Время атаки можно выставлять от 70 mS, время восстановления – минимальное (1 mS). Степень сжатия ставится очень высокой, в нашем случае это практически лимитирование – 50:1. Порог компрессии (threshold) следует устанавливать таким, чтобы реально сжатие не превышало 6-10 dB. При таких установках бас становится «упругим» и перестает «гудеть» и «бубнить».

Waves Linear Multiband 5 band Compressor: контроль насыщенности верхних частот

Мы используем многополосный компрессор преимущественно для частот, лежащих выше 1 КГц. Так же, как в случае с C1, наша задача – придать насыщенность и отчетливость звуку и избежать «присвистов» в области высоких частот.

Рис. 03

Выставляем атаку около 70mS, восстановление на минимум (около 5mS), не забудьте параметр «release» поставить в режим «manual». Степень сжатия в Waves LimMB определяется параметром «range» показывающем величину предельно допустимой компрессии в децибелах для каждой полосы.

Waves L2: мастер-лимитирование

В конце линейки мы ставим максимайзер Waves L2. Его задача – лимитировать фонограмму по пикам и корректировать среднюю громкость микса (RMS).

Рис. 04

В предыдущих установках моделей необходимо выстроить такие значения, чтобы нужная громкость при использовании L2 достигалась при значении threshold не более –6 … -3 dB. Приблизительные значения, на которые будет лимитироваться фонограмма (ATTEN) должны варьироваться от 0 до 6 dB. Это сохранит прозрачность конечного микса и привнесет минимум искажений. Можно, также, поэкспериментировать со значениями Release, особенно если нужно достигнуть плотного, но не кричащего звучания. Значение параметра Out Ceiling рекомендуется ставить чуть меньше нуля (делаем небольшой headroom для работы программного модуля), так как иногда возникают ситуации, когда сигнал превышает выставленное значение на 0.1dB. К тому же, при кодировании материала в формат mp3 неизбежно возникают ошибки преобразования, при которых уровень превышает 0dB.

Вариант мастеринг-цепочки для радио продакшн

Исходя из реального опыта, для создания фонограмм для радио предлагается следующая мастеринг-секция:

- Расширитель стерео-панорамы

- Waves LinEQ LowBand

- Waves Linear Multiband 5 band Compressor

- Waves L2

Далее подробно рассмотрим установки программных модулей, кроме L2, так как его функции в этой схеме идентичны функции в предыдущей схеме мастеринга.

Расширитель стерео-панорамы

Тип программного модуля предлагается выбрать самостоятельно, это может быть, например Waves S1-Imager или PSP Stereo Enhancer (VST).

Рис. 05

Главное, что следует иметь ввиду – после применения программных модулей такого типа возникает субъективное ощущение подъема уровня частот в диапазоне 30 до 600 Гц, а также заметное своеобразное «шелестение» и пропадание акцентов в области верхних частот. Другие программные модули в большинстве своем не имеют описанных выше недостатков и работают на принципе вычета моно-составляющей из обрабатываемого сигнала, чем нарушают моно-совместимость фонограммы, так что их нужно использовать весьма дозированно.

Waves LinEQ LowBand: подготовка к многополосному компрессированию

Рис. 06

При помощи Waves LinEQ LowBand мы удаляем паразитные частоты лежащие ниже 20-30Гц. Цель двойная – убрать неслышимые частоты из микса и подготовить сигнал к последующему многополосному компрессированию, когда неслышимые частоты приведут к ошибочным срабатываниям компрессора. Так же, вы можете подкорректировать уровень частот в районе «бубнения» 200-250 Гц.

Waves Linear Multiband 5 band Compressor: контроль плотности и насыщенности частот

Первые две полосы компрессора мы используем для контроля динамического диапазона и выделения атаки (и соответственно получения эффекта «пинка», «плотности») в низкочастотной части спектра фонограммы. В отличие от C1, Waves Linear Multiband 5 band Compressor работает мягче, что расширяет сферу применения данной схемы и более подходит для миксов в котором используются треки музыкальных библиотек, которые уже имеют достаточно плотное звучание.

Рис. 07

Время атаки в двух первых полосах составляет от 30 до 70 mS, время восстановления – минимальное. Глубина компрессии регулируется параметром Range. Частота разделения 1й и 2й полосы выставляется в зависимости от исходной фонограммы. Так, если преобладают жесткие бас-барабан и бас – частота выше, для того, чтобы отделить их по степени компрессии от остального спектра; а если в нижней части спектра присутствует «подушка» из смеси составляющих микса (обычное явление для большей части фонограмм на радио), то частота разделения – ниже, вплоть до 60-70 Гц. В общих чертах - 2я полоса выполняет функции компрессора C1 в предыдущей схеме, а 1я – вспомогательная для регулирования уровня супер-низа.

Настройка остальных полос производится в соответствии с настройками LimMB в прошлой схеме, для придания «насыщенности». Единственное отличие – уменьшенное время атаки, что уменьшает «резкость» и убирает «присвисты»  в верхней части спектра.

Задача эквализации при данной схеме мастеринга решается регулированием параметров Gain в Waves Linear Multiband 5 band Compressor.

В статье использованы материалы руководства "Production-Mixing-Mastering with Waves"

# Text boxes

Контроль «плотности»

Контроль «насыщенности»

В конечном итоге при мастеринге мы действуем по следующему алгоритму – корректируем АЧХ (эквализация);  регулируем динамический диапазон, исходя из стиля музыки и поставленных задач (компрессия);

максимизируем громкость фонограммы до нужного уровня (мастер-лимитирование).